## Slide 1
LECTURE MAP
基于蓝牙通信和微信小程序实现心率、血氧和脉搏波的手机端显示
01
脉搏血氧仪
SpO2
HR
97
82
ESP32 Peripheral
MAX30102 采样
心率/SpO2 本地计算
BLE notify 推送
WeChat Mini Program
BLE Central
订阅两个 Characteristic
Canvas 绘制波形
>
>
4-byte wave + 6-byte metrics

## Slide 2
BLUETOOTH FIRST PRINCIPLES
蓝牙先解决“近距离无线交换数据”，但不规定你一定像串口那样发。
02
连接前
设备要让别人发现自己：名字、地址、服务线索。
连接中
两端协商角色和通信方式，决定如何交换数据。
连接后
真正的差异出现：可能是字节流，也可能是服务字段。
>
>
同一个“蓝牙”名字下面，有不同的通信模型。
本课只对比和项目有关的两种：经典蓝牙 SPP，以及 BLE GATT。
蓝牙中涉及通用数据传输协议的有两种：
SPP(Serial Port Profile)协议
BLE(Bluetooth low energy)协议

## Slide 3
CLASSIC BLUETOOTH SPP
SPP 可以先理解成：把一根串口线换成无线。
这就是很多单片机项目喜欢 SPP 的原因：思维模型接近 Serial.print。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
03
单片机侧
UART TX/RX
一串连续字节
Serial.print(...)
SPP 链路
配对后像打开一个
无线串口通道
手机 App 侧
App 读取字节流
自己决定如何分包
>
>
优点：概念直观，和串口屏/串口助手很像。
难点：手机端尤其 iOS/微信小程序并不把 SPP 当作统一开放能力。
SPP 思维：我只管不停发字节

## Slide 4
BLE MENTAL MODEL
BLE 更像“设备把数据字段公布出来，手机按需订阅”。
它不是默认给你一条连续串口流，而是鼓励低功耗、小数据包、明确字段。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
04
BLE 外设
我叫 ESP32-PulseOX
我有一个 PulseOX 服务
里面有 wave 和 metrics 两个字段
wave 字段
当前波形点
支持 READ / NOTIFY
metrics 字段
心率、血氧、状态
支持 READ / NOTIFY
手机小程序
扫描设备
连接服务
订阅字段变化
收到 notify 后刷新 UI
>
>
v
v
BLE GATT 思维：字段有名字、有 UUID、有权限、有通知

## Slide 5
BLE ROLES
BLE 连接前先分角色：谁广播，谁扫描。
本项目里 ESP32 是 Peripheral，小程序是 Central。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
05
Peripheral 外设
通常是传感器、手环、血氧仪这类设备。
它主动广播：我在这里，我叫什么，我有哪些服务。
Central 中心设备
通常是手机、电脑、网关。
它负责扫描、筛选、连接、发现服务、订阅数据。
广播包 Advertising
name = ESP32-PulseOX
service = 7D6E0001...
interval = 周期发送
>
>
先广播，不代表已经连接。
小程序扫描到设备后，还要按 UUID 找到真正的数据服务。

## Slide 6
GATT VOCABULARY
GATT 可以理解成一本“蓝牙数据目录”。
目录里不是随便放文本，而是用 UUID 标识服务和字段。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
06
GATT Service
Service UUID: 7D6E0001-...
Characteristic: Wave
UUID: 7D6E0002-...
Properties: READ | NOTIFY
Value: 4-byte packet
Characteristic: Metrics
UUID: 7D6E0003-...
Properties: READ | NOTIFY
Value: 6-byte packet
一句话：Service 是一类功能，Characteristic 是可读/可通知的数据字段，UUID 是双方约定的编号。

## Slide 7
STREAM VS GATT
SPP 和 GATT 的最大区别，不是速度，而是“数据组织方式”。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
07
问题
SPP：字节流
BLE GATT：字段目录
像什么
一根无线串口线
一本可订阅的数据目录
数据怎么来
连续字节流，接收方自己切包
读字段或等待 notify 推送
双方如何识别数据
靠约定分隔符、帧头、长度
靠 Service UUID + Characteristic UUID
本项目结论
思维直观，但小程序不走这条路
和微信小程序 BLE API 对齐
讲课转折点：不要再问“串口在哪里”，而要问“字段在哪里”。

## Slide 8
APP STRATEGY
选择微信小程序，是为了把手机端差异收敛到一个轻量框架。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
08
原生 iOS App
Swift / 证书 / TestFlight / CoreBluetooth
>
原生 Android App
Kotlin/Java / 权限模型 / 机型差异
>
Web 页面
浏览器蓝牙能力和微信环境限制
>
微信小程序
统一入口；真机调试 BLE；学生易分发
代价：小程序端蓝牙能力是 BLE API，不是传统蓝牙串口。
因此 ESP32 必须做 BLE Peripheral/GATT Server；小程序作为 Central 扫描和订阅 notify。

## Slide 9
BLUETOOTH CHOICE
ESP32 两种蓝牙路线都能用，但本项目被手机端框架推向 BLE。
这里的选择不是“BLE 更像串口”，而是“BLE 更适合小程序可访问的模型”。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
09
维度
经典蓝牙 SPP
蓝牙 BLE
本项目判断
连接模型
点对点串口链路
Peripheral / Central + GATT
小程序按 GATT 连接
数据方式
连续字节流
Service / Characteristic / notify
波形和指标拆成字段
跨平台
iOS 与小程序受限
iOS / Android 都有 BLE API
适合学生手机差异
数据量
吞吐较高
适合小包、低功耗、几十 Hz
50 点/秒波形足够
结论
不适合作为小程序入口
可访问、可订阅
因此选择 BLE
设计结果：ESP32 做 GATT Server，小程序订阅两个 Characteristic

## Slide 10
SYSTEM ARCHITECTURE
测量仍在 ESP32 本地完成，BLE 只传显示层需要的数据。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
10
MAX30102
red / IR samples
400 SPS
>
Filters
LPF / HPF
Differentiator
>
Algorithm
BPM + SpO2
averaging
>
BLE GATT
wave notify
metrics notify
>
Mini Program
parse packets
update UI
>
Canvas + values
PPG curve
HR / SpO2
原串口屏链路不删除：Serial2 继续发送同一份结果。
新增手机链路不重算算法：只在事件点调用 notify。

## Slide 11
APPLICATION PROTOCOL
协议越小，越适合 BLE 默认 20 字节 MTU 和课堂调试。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
11
Wave packet: 4 bytes
Byte
字段
含义
0
type
固定 0x01
1
seq
波形序号，0-255 循环
2
value
显示波形值，0-120
3
flags
bit0: fingerDetected
Metrics packet: 6 bytes
Byte
字段
含义
0
type
固定 0x02
1-2
bpm
uint16 little-endian
3
spo2
uint8, 0-100
4
flags
bit0 手指；bit1 指标有效
5
seq
当前波形序号
二进制包比 JSON 更短，更适合高频 notify

## Slide 12
ARDUINO SETUP
NimBLE-Arduino 负责把 ESP32 发布成可订阅的 BLE 外设。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
12
#include <NimBLEDevice.h>
const char *kBleDeviceName = "ESP32-PulseOX";
const char *kBleServiceUUID = "7d6e0001-...";
const char *kBleWaveCharacteristicUUID = "7d6e0002-...";
const char *kBleMetricsCharacteristicUUID = "7d6e0003-...";
NimBLEDevice::init(kBleDeviceName);
bleServer = NimBLEDevice::createServer();
NimBLEService *pulseService =
bleServer->createService(kBleServiceUUID);
waveCharacteristic = pulseService->createCharacteristic(
kBleWaveCharacteristicUUID, READ | NOTIFY, 4);
metricsCharacteristic = pulseService->createCharacteristic(
kBleMetricsCharacteristicUUID, READ | NOTIFY, 6);
第一层：身份
设备名用于学生肉眼识别；Service UUID 用于程序精确匹配。
第二层：数据字段
Wave 和 Metrics 是两个 Characteristic；都支持 READ 和 NOTIFY。
第三层：广播
advertising->addServiceUUID(...); advertising->start();
课堂讲法：先让学生在 nRF Connect 看到服务目录，再回到小程序代码。

## Slide 13
ARDUINO RUNTIME
BLE 发送点挂在原有测量事件上，避免维护两套算法。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
13
readSample()
读取 red / IR
v
finger detect
手指检测
v
filter + diff
滤波和微分
v
PPGcount >= 8
映射到 0-120
v
notifyWave()
4-byte 包
v
avg ready
平均值有效
v
notifyMetrics()
6-byte 包
if (PPGcount >= 8) {
int display_val = map(..., -500, 500, 0, 120);
Serial2.print("add s0.id,0," + String(display_val) + ...);
notifyWave(display_val, true);
}
if (averager_bpm.count() >= kSampleThreshold) {
latestAverageBpm = average_bpm;
latestAverageSpo2 = clampInt(average_spo2, 0, 100);
notifyMetrics(latestAverageBpm, latestAverageSpo2, true, true);
}

## Slide 14
MINI PROGRAM FLOW
小程序端是严格的 BLE 状态机：先发现，再连接，再订阅。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
14
openBluetoothAdapter
初始化蓝牙模块
>
startDiscovery
扫描 BLE 外设
>
createConnection
连接 deviceId
>
getServices
找到 Service UUID
getCharacteristics
找到 Wave / Metrics
enableNotify
启用 notification
onValueChange
接收 ArrayBuffer
v
代码锚点：startScan() -> connectDevice() -> discoverServices() -> discoverCharacteristics() -> subscribeNotifications()

## Slide 15
MINI PROGRAM CODE
小程序把 notify 的 ArrayBuffer 解析成 UI 状态和波形数组。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
15
handleBleValueChange(result) {
const id = normalizeUuid(result.characteristicId)
const view = new DataView(result.value)
if (id === WAVE_CHARACTERISTIC_UUID) {
this.handleWavePacket(view)
} else if (id === METRICS_CHARACTERISTIC_UUID) {
this.handleMetricsPacket(view)
}
}
wavePoints.shift()
wavePoints.push(waveValue)
this.drawWave()
ctx.lineTo(x, y) // Canvas curve
Wave parser
type=0x01
byte2 -> waveValue
byte3 bit0 -> finger
Metrics parser
type=0x02
bytes1-2 -> bpm
byte3 -> spo2
>
脉搏血氧仪
SpO2
HR
97
82
核心观念：小程序不计算心率，只负责连接、解析、显示。

## Slide 16
CLASSROOM SCALE
14 个小组同时运行时，要分清“账号归属”和“蓝牙隔离”。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
16
AppID
决定小程序属于谁。
每组注册自己的小程序或使用测试号。
BLE name
让学生肉眼识别周围哪台设备。
例如 ESP32-PulseOX-G03。
BLE UUIDs
让程序精确连接到本组服务。
Service / Wave / Metrics 都要唯一。
G03 示例： DEVICE_NAME = ESP32-PulseOX-G03 SERVICE = 7D6E0301-... WAVE = 7D6E0302-... METRICS = 7D6E0303-...
Arduino 端和小程序端必须使用同一组值

## Slide 17
DEBUGGING MAP
调试时不要猜，按通信链路逐层定位。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
17
1. ESP32 广播
串口监视器看 advertising；nRF Connect 能否看到设备名
2. 手机权限
Android 检查定位/附近设备权限；iOS 检查蓝牙开关
3. Service 匹配
小程序能连接但找不到服务时，检查 SERVICE_UUID
4. notify 订阅
能连服务但没数据，检查 Characteristic UUID 和 notify 属性
5. 数据解析
有包但 UI 不变，检查 type 字节、长度和小端序
6. 算法输入
有波形但 BPM/SpO2 慢，检查手指接触、阈值和平均策略
最终目标：学生能解释“为什么 BLE、为什么两个 Characteristic、为什么 notify、为什么手机端只解析不计算”。

## Slide 18
TAKEAWAYS
记住这四句话，就能读懂本项目的蓝牙通信代码。
Source: Arduino / WeChat Mini Program source code; WeChat Mini Program BLE API docs
18
1. SPP 是无线串口思维
适合把字节连续发出去，但不适合作为微信小程序的统一入口。
2. BLE GATT 是字段订阅思维
先定义服务和特征值，再让手机订阅特征值变化。
3. Arduino 端负责发布数据
NimBLE 创建 Service 和 Characteristics，算法事件触发 notify。
4. 小程序端负责连接和显示
扫描、连接、订阅、解析 ArrayBuffer，再更新数值和 Canvas 波形。
从“发串口字符串”升级到“设计一个小型数据服务”